| ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku |
| --- |
| 1.1 | Identifikátor výrobku |
|  | Název: | Solute Melksysteemreiniger 1000 ml |
|  | Identifikační číslo: | nemá směs |
|  | Registrační číslo: | nemá směs |
| 1.2 | Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití |
|  | Určené použití: čistící přípravek |
|  | Nedoporučená použití: používejte směs pouze pro účely, které jsou určeny výrobcem. V opačném případě může být uživatel vystaven k nepředvídatelným rizikům. |
| 1.3 | Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu |
|  | Dodavatel: | Lamanti Czech s.r.o. |
|  | Místo podnikání nebo sídlo: | Bezděčín 113, Mladá Boleslav, 293 01, Česká republika |
|  | Telefon: | +420 222 365 640 |
|  | Email: | info@lamanti.cz |
|  | Odborně způsobilá osoba: | ENVI GROUP s.r.o., Příčná 2186, 347 01 Tachov, tel.: +420 373 721 316, email: info@envigroup.cz |
| 1.4 | Telefonní číslo pro naléhavé situace |
|  | Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, Praha (nepřetržitě) +420-224919293 +420-224915402 Informace pouze pro zdravotní rizika – akutní otravy lidí a zvířat |
| ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti |
| 2.1 | Klasifikace látky nebo směsi: | Směs je klasifikována jako nebezpečná |
|  | Klasifikace dle nařízení č. 1272/2008 CLP: | Eye Dam. 1, H318 |
|  | Nebezpečné účinky na zdraví: | Způsobuje vážné poškození očí. |
|  | Nebezpečné účinky na životní prostředí: | Nejsou klasifikovány. |
|  | Nebezpečné fyzikálně-chemické účinky: | Nejsou klasifikovány. |
| 2.2 | Prvky označení |
|  | Obsahuje: | L(+)-kyselina mléčná |
|  | Výstražný symbol nebezpečnosti |  |
|  | Signální slovo | Nebezpečí |
|  | Standardní věty o nebezpečnosti: | H318 Způsobuje vážné poškození očí. |
|  | Pokyny pro bezpečné zacházení: | P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku. P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranné brýle/obličejový štít. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/ lékaře. |
|  | Doplňující informace: | Složení podle nařízení 648/2004 o detergentech, ve znění pozdějších změn: <5% fosfátů, <5% kationtových povrchově aktivních látek |
| 2.3 | Další nebezpečnost: Směs není hodnocena jako PBT nebo vPvB. Směs neobsahuje složky vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému. |
| ODDÍL 3: Složení/informace o složkách |
| 3.1 | Látky Netýká se |
| 3.2 | Směsi |
| Identifikátor složky | CAS číslo Einecs Indexové číslo Registrační číslo | Koncentrace (% hm.) | Klasifikace dle 1272/2008 |
| L(+)- Kyselina mléčná | 79-33-4 201-196-2 - 01-2119474164-39-0000 | 2,5 - 5 | Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 EUH071 |
| Kvarterní amoniové sloučeniny, benzyl-C10-16-alkyldimethyl, chloridy | 68989-00-4 273-544-1 - - | <0,5 | Acute Tox. 4, H302 Skin Corr. 1B, H314 Aquatic Acute 1, H400 |
| Plné znění H-vět je uvedeno v oddíle 16. |
| ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc |
| 4.1 | Popis první pomoci |
|  | Necítíte-li se po expozici dobře nebo přetrvávají-li potíže, je nutné vyhledat lékařské ošetření. Při bezvědomí uložit postiženého do stabilizační polohy na boku a přivolat lékaře. Nepodávejte nic ústy osobám v bezvědomí. |
|  | Při nadýchání: | Vyveďte postiženého na čerstvý vzduch, udržujte jej v klidu a teple. Přetrvávají-li potíže, vyhledejte lékaře. |
|  | Při styku s kůží: | Omýt potřísněnou kůži velkým množstvím vody. Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte. Přetrvávající problémy konzultujte s lékařem. |
|  | Při zasažení očí: | Otevřené oči okamžitě vyplachovat vlažnou vodou zhruba 15 minut, nevyplachujte silným proudem vody – hrozí poranění rohovky. Zajistit odborné lékařské ošetření. |
|  | Při požití: | Nevyvolávejte zvracení. Vypláchnout ústa vodou a vypít 1-2 dl vody. Ihned zajistit lékařské ošetření.PoslechFonetický přepis Slovník - Zobrazit podrobný slovník |
| 4.2 | Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky Ve všech případech pochybností nebo při přetrvávání příznaků vyhledejte lékařskou pomoc. |
| 4.3 | Pokyny týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření |
|  | Speciální prostředky nejsou určeny. Léčba je symptomatická. |
| ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru |
| 5.1 | Hasiva |
|  | Vhodná hasiva: | hasící prášek, hasící pěna odolná alkoholu, vodní mlha |
|  | Nevhodná hasiva: | Nejsou uvedena |
| 5.2 | Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi |
|  | Směs není hořlavá. Při požáru se může vytvářet oxid uhličitý, oxid uhelnatý, plynný chlor a jiné nebezpečné plyny. |
| 5.3 | Pokyny pro hasiče |
|  | Kompletní ochranné vybavení pro hasiče. Ochlazovat ohrožené nádoby vodou, z bezpečné vzdálenosti. Kontaminovanou vodu použitou k hašení shromažďujte odděleně. Voda nesmí být vpuštěna do kanalizace. |
| ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku |
| 6.1 | Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy |
|  | Zajistit dostatečné větrání. Omezit přístup neoprávněných osob k oblasti nehody až do okamžiku odstranění havárie. Používat osobní ochranné prostředky. Vyhnout se kontaktu s kůží a očima. Dodržovat pravidla a předpisy bezpečnosti práce při práci s chemickými přípravky. |
| 6.2 | Opatření na ochranu životního prostředí |
|  | Zabraňte úniku do kanalizace, povrchových a podzemních vod. Při vniknutí většího množství přípravku do kanalizace nebo vodního toku informovat příslušné orgány. |
| 6.3 | Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění |
|  | Zachytit pomocí materiálu, který váže kapalinu (písek, křemelina, univerzální sorbenty). Uložte do uzavřené nádoby a odstraňte v souladu se zákonem o odpadech. Zasažené místo omyjte vodou. |
| 6.4 | Odkaz na jiné oddíly |
|  | Informace o bezpečnému zacházení viz kapitola 7. Informace o osobní ochranné výstroji viz kapitola 8. Informace k odstranění viz kapitola 13. |
| ODDÍL 7: Zacházení a skladování |
| 7.1 | Opatření pro bezpečné zacházení |
|  | Zabezpečit dobré větrání a odsávání na pracovišti. Nevdechovat mlhu/páry/aerosoly. Zamezit styku s očima a kůží. Během používání produktu nepijte, nejezte a nekuřte. Po použití si umyjte ruce. |
| 7.2 | Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí |
|  | Skladujte na dobře větraném, suchém a chladném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Nejezte, nepijte a nekuřte v místech, kde je přípravek skladován a používán. Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením. Skladovací teplota 5-30 °C. Uchovávejte mimo dosah silně kyselých a alkalických materiálů a oxidačních činidel. Odstraňte všechny zdroje vznícení. |
| 7.3 | Specifické konečné/specifická konečná použití |
|  | Dodržujte pokyny v technickém listu. Dodržujte návod k použití, Dodržujte pokyny uvedené na štítku. |
| ODDÍL 8: Omezování expozice /osobní ochranné prostředky |
| 8.1 | Kontrolní parametry |
|  | Expoziční limity podle Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., v platném znění: Název látky (složky): CAS PELC mg/m3 NPK-P mg/m3 Poznámka - - - - - DNEL – informace není k dispozici PNEC L(+)- Kyselina mléčná (CAS 79-33-4) Sladká voda: 1,3 mg / l Čistírna odpadních vod: 10 mg / l |
| 8.2 | Omezování expozice |
|  | Zajistit dostatečné větrání. Zajistit, aby s přípravkem pracovaly osoby používající osobní ochranné pomůcky. Kontaminovaný pracovní oděv může být znovu použit po důkladném vyčištění. Po skončení práce si důkladně umýt ruce a obličej vodou a mýdlem. Na pracovišti zajistit bezpečnostní sprchu a zařízení pro výplach očí. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Monitorovací postup obsahu látek v ovzduší pracovišť a specifikaci ochranných pomůcek stanoví pracovník zodpovědný za bezpečnost práce a ochranu zdraví pracovníků. |
|  | Omezování expozice pracovníků |
|  | Ochrana dýchacích cest: | Není vyžadována. |
|  | Ochrana očí: | Ochranné brýle/ obličejový štít |
|  | Ochrana rukou: | Ochranné rukavice odolné produktu: nitrilkaučuk; Tloušťka materiálu rukavic 0,4 mm Doba průniku (maximální doba nošení) 30 min |
|  | Ochrana kůže: | Ochranný pracovní oděv |
|  | Omezování expozice životního prostředí |
|  | Dodržení podmínek manipulace a skladování, zejména zajistit prostory proti únikům koncentrovaného přípravku do vodních toků, půdy a do kanalizace (dále viz podmínky pro manipulaci dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách). Zajistit, aby byl přípravek těsně uzavřen. |
| ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti |
| 9.1 | Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech |
|  | Vzhled: | kapalina |
|  | Barva: | Dle označení produktu |
|  | Zápach: | charakteristický |
|  | Prahová hodnota zápachu: | Informace není k dispozici |
|  | pH (20 °C) | 2,65 |
|  | Bod tání / bod tuhnutí (°C): | Informace není k dispozici |
|  | Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu (°C): | Informace není k dispozici |
|  | Bod vzplanutí (°C): | Informace není k dispozici |
|  | Rychlost odpařování | Informace není k dispozici |
|  | Hořlavost: | Informace není k dispozici |
|  | Meze výbušnosti nebo hořlavosti: horní mez (% obj.): | Informace není k dispozici |
|  | dolní mez (% obj.): | Informace není k dispozici |
|  | Tlak páry | 21,9075 mbar |
|  | Hustota páry | Informace není k dispozici |
|  | Hustota | 0,99 g/cm3 |
|  | Rozpustnost ve vodě | mísitelná |
|  | Rozdělovací koeficient: n-oktanol / voda: | Informace není k dispozici |
|  | Teplota samovznícení: | Informace není k dispozici |
|  | Teplota rozkladu: | Informace není k dispozici |
|  | Viskozita: | > 12 s 4 mm |
|  | Charakteristiky částic: | Informace není k dispozici |
|  | Výbušné vlastnosti: | Informace není k dispozici |
|  | Oxidační vlastnosti: | Informace není k dispozici |
| 9.2 | Další informace |
|  | Informace není k dispozici |
| ODDÍL 10: Stálost a reaktivita |
| 10.1 | Reaktivita |
|  | Při běžných podmínkách použití a skladování je stabilní. |
| 10.2 | Chemická stabilita |
|  | Směs je stabilní za běžných podmínek okolního prostředí a předpokládaných teplotních a tlakových podmínek při skladování a manipulaci. |
| 10.3 | Možnost nebezpečných reakci |
|  | Nejsou známy. |
| 10.4 | Podmínky, kterým je třeba zabránit |
|  | Informace není k dispozici |
| 10.5 | Neslučitelné materiály |
|  | Silné kyseliny a zásady |
| 10.6 | Nebezpečné produkty rozkladu |
|  | Při požáru se může vytvářet oxid uhličitý, oxid uhelnatý, plynný chlor a jiné nebezpečné plyny. |
| ODDÍL 11: Toxikologické informace |
| 11.1 | Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008 |
|  | Akutní toxicita Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. L (+) - Kyselina mléčná orální, LD50, krysa: 3730 mg / kg Metoda: samice dermální, LD50, Králík:> 2000 mg / kg inhalační (výpary), LC50, Krysa:> 7,94 mg / l (4 h) orální, LD50, krysa: 4936 mg / kg Metoda: samec |
|  | b) | Žíravost/dráždivost pro kůži |
|  |  | Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. |
|  | c) | Vážné poškození očí / podráždění očí Způsobuje vážné poškození očí. |
|  | d) | Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. |
|  | e) | Mutagenitav zárodečných buňkách |
|  |  | Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. |
|  | f) | Karcinogenita |
|  |  | Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. |
|  | g) | Toxicita pro reprodukci |
|  |  | Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. |
|  | h) Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. |
|  | i) Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. |
|  | j) Nebezpečnost při vdechnutí Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. |
| 11.2 | Informace o další nebezpečnosti Směs neobsahuje složky vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému. Vdechování složek rozpouštědla nad hodnotu MWC může vést ke škodám na zdraví, např. podráždění sliznice a dýchacích orgánů, jakož i poškození jater, ledvin a centrálního nervového systému. Indikace: bolesti hlavy, závratě, únava, amyostenie, ospalost, ve vážných případech bezvědomí. Rozpouštědla mohou způsobovat některé z výše uvedených účinků prostřednictvím resorpce kůže. Opakovaný nebo dlouhodobý kontakt s přípravkem může způsobit odstranění přirozeného tuku z kůže, což má za následek nealergickou kontaktní dermatitidu a / nebo absorpci kůží. Stříknutí může způsobit podráždění očí a reverzibilní poškození. |
| ODDÍL 12: Ekologické Informace |
| 12.1 | Toxicita Směs není klasifikována jako nebezpečná pro vodní organismy. L (+) - Kyselina mléčná Toxicita pro ryby, LC50, Oncorhynchus mykiss (pstruh duhový): 130 mg / l (96 h) Toxicita dafnie, EC50, Daphnia magna (velká vodní blecha): 130 mg / l (48 h) Toxicita pro řasy, ErC50, Pseudokirchneriella subcapitata:> 2800 mg / l (72 h) Toxicita pro ryby, LC50, Brachydanio rerio (zebra-ryby): 320 mg / l (96 h) |
| 12.2 | Perzistence a rozložitelnost |
|  | Informace není k dispozici |
| 12.3 | Bioakumulační potenciál |
|  | Informace není k dispozici |
| 12.4 | Mobilita v půdě |
|  | Informace není k dispozici. |
| 12.5 | Výsledky posouzení PBT a vPvB |
|  | Směs není hodnocena jako PBT nebo vPvB. |
| 12.6 | Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému Směs neobsahuje složky vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému |
| 12.7 | Jiné nepříznivé účinky |
|  | Zabraňte uvolnění do životního prostředí. |
| ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování |
| 13.1 | Metody nakládání s odpady |
|  | a) | Vhodné metody pro odstraňování látky nebo přípravku a znečištěného obalu: |
|  |  | Označený odpad předat k odstranění specializované firmě s oprávněním k této činnosti. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nakládejte s odpadem v souladu se zákonem o odpadech. Vhodné metody odstraňování přípravku a všech znečištěných obalů: 20 01 29 * = Detergenty obsahující nebezpečné látky Menší množství: Zředit velkým množstvím vody. Kontaminované balení: Doporučení: 150101 - papírové a lepenkové obaly, 150102 - Plastové obaly: PVC / PVDC, 150104 - Kovové obaly: Hliník |
|  | b) | Fyzikální/chemické vlastnosti, které mohou ovlivnit způsob nakládání s odpady |
|  |  | Nejsou uvedeny. |
|  | c) | Zamezení odstranění odpadů prostřednictvím kanalizace |
|  |  | Není uvedeno. |
|  | d) | Zvláštní bezpečnostní opatření pro doporučené nakládání s odpady |
|  |  | Nejsou uvedeny. Právní přepisy o odpadech: Zákon č. 541/2020 Sb. |
| ODDÍL 14: Informace pro přepravu |
|  | Směs není nebezpečným zbožím pro přepravu. |
| 14.1 | UN číslo nebo ID číslo: nevztahuje se |
| 14.2 | Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu |
|  | Pozemní přeprava ADR | - |
|  | Železniční přeprava RID |  |
|  | Námořní přeprava IMDG: |  |
|  | Letecká přeprava ICAO/IATA: |  |

| 14.3 | Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu |
| --- | --- |
|  | Pozemní přeprava ADR | Železniční přeprava RID | Námořní přeprava IMDG: | Letecká přeprava ICAO/IATA: |
|  | - | - | - | - |
| 14.4 | Obalová skupina |
|  | Pozemní přeprava ADR | Železniční přeprava RID | Námořní přeprava IMDG: | Letecká přeprava ICAO/IATA: |
|  | - | - | - | - |
| 14.5 | Nebezpečnost pro životní prostředí |
|  | Směs není nebezpečná pro životní prostředí při přepravě. |
| 14.6 | Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele |
|  | Směs není nebezpečným zbožím pro přepravu |
| 14.7 | Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO |
|  | Nelze aplikovat |
| ODDÍL 15: Informace o předpisech |
| 15.1 | Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí / specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi |
|  | Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) Nařízení (ES) 1272/2008 (CLP) Nařízení (EU) 878/2020 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Zákon o odpadech v platném znění |
| 15.2 | Posouzení chemické bezpečnosti |
|  | Nebylo provedeno. |
| ODDÍL 16: Další informace |
|  | a) | Změny provedené v bezpečnostním listu v rámci revize ze dne 04.06.2019: |
|  |  | Překlad a celková aktualizace bezpečnostního listu dle Nařízení (ES) 1907/2006 REACH, dle nařízení EU 830/2015 a podle Nařízení (ES) č. 1272/2008 CLP. Změny provedené v bezpečnostním listu v rámci revize ze dne 16.12.2022: aktualizace bezpečnostního listu dle nařízení EU č. 878/2020. Verze 2 nahrazuje verzi 1. |
|  | b) | Klíč nebo legenda ke zkratkám |
|  |  | DNEL | Derived No Effect Level (odvozená koncentrace látky, při které nedochází k nepříznivým účinkům) |
|  |  | PNEC | Predicted No Effect Concentration (odhad koncentrace látky, při které nedochází k nepříznivým účinkům) |
|  |  | PEL | přípustný expoziční limit, dlouhodobý (8 hod) |
|  |  | NPK-P | nejvyšší přípustná koncentrace, krátkodobý limit |
|  |  | CLP | nařízení č. 1272/2008/EC |
|  |  | REACH | nařízení č 1907/2006/EC |
|  |  | PBT | látka perzistentní, bioakumulující se a toxická zároveň |
|  |  | vPvB | látka vysoce perzistentní a zároveň vysoce bioakumulující se |
|  |  | LD50, LC50, EC50, IC50 | koncentrace látky, která je letální pro 50% organismů ve zkoušce toxicity |
|  |  | Aquatic Acute 1 | Nebezpečný pro vodní prostředí – akutně, kategorie 1 |
|  |  | Acute Tox. 4 | Akutní toxicita (orální), kategorie 4 |
|  |  | Skin Corr. 1A, 1B | Žíravost/dráždivost pro kůži, kategorie 1A, 1B |
|  |  | Skin Irrit. 2 | Žíravost/dráždivost pro kůži, kategorie 2 |
|  |  | Eye Dam. 1 | Vážné poškození očí / podráždění očí, kategorie 1 |
|  | c) | Důležité odkazy na literaturu a zdroje dat |
|  |  | Státní legislativa, původní bezpečnostní list výrobce, www stránky ECHA. Klasifikace byla provedena metodou výpočtu. |
|  | d) | Seznam příslušných standardních vět o nebezpečnosti a/nebo pokynů pro bezpečné zacházení |
|  |  | H302 Zdraví škodlivý při požití. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. |
|  | e) | Pokyny pro školení |
|  |  | Školení bezpečnosti práce pro zacházení s chemickými látkami. |
|  | f) | Další informace |
|  |  | Informace uvedené v tomto bezpečnostním listu odpovídají našim nejlepším znalostem výrobku v době publikace. Tyto informace slouží pouze k správnější a bezpečnější manipulaci, skladování, dopravě a odstranění výrobku. Nelze na ně pohlížet jako na záruku nebo objasnění kvality výrobku. Tyto informace se vztahují pouze na výslovně udaný materiál a neplatí, je-li použit v kombinaci s jinými materiály nebo jinými, v textu tohoto bezpečnostního listu výslovně neudanými procesy. |